BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ                                                              CỦA NCS NGUYỄN ANH TUẤN

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu phương pháp tính toán tấm bê tông xi măng mặt đường có xét ảnh hưởng của biến dạng trượt ngang”

Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

Mã số: 62.58.30.01

Họ và tên NCS: Nguyễn Anh Tuấn

Người hướng dẫn khoa học:

1: PGS.TS Lã Văn Chăm

2: GS.TSKH Hà Huy Cương

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

- Về mặt lý luận: Bằng cách xét đến ảnh hưởng của biến dạng trượt ngang và giải hệ đàn hồi Tấm-Nền theo phép so sánh trên cơ sở phương pháp nguyên lý cực trị Gauss, cho phép xác định được đồng thời trạng thái ứng suất biến dạng của tấm và của đất nền; làm thỏa mãn trực tiếp cả 3 điều kiện biên trên cạnh tấm.

- Xây dựng được 2 toán đồ xác định sơ bộ chiều dày tấm. Kiến nghị không nên sử dụng tấm chữ nhật có kích thước hai cạnh chênh lệch nhau quá 1.3, và có thể sử dụng hệ số tăng mô men ở cạnh tấm so với mô men giữa tấm là: K =1.3( 2.2.

- Tính và bố trí cốt thép tăng cường cạnh và góc tấm BTXM được thực hiện chính xác hơn thông qua biểu đồ mô men uốn khi tải trọng đặt ở góc và mép tấm.

- Xây dựng được toán đồ, khảo sát ảnh hưởng của lớp móng đến tính toán chiều dày tấm BTXM mặt đường ô tô và sân bay.

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING                                                                  THE UNIVERSITY OF COMMUNICATION AND TRANSPORT

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION                                                                                  By Post-Graduate Nguyen Anh Tuan

Research title: Research for method analyzing concrete pavement and considering the effects of transverse shearing deformation.

Specialization: Construction of Highways and Street road

Code: 62.58.30.01

Post-Graduate: Nguyen Anh Tuan

# Scientific Guider:

# 1: As-Prof. Dr  La Van Cham

# 2: Prof. Dsc  Ha Huy Cuong

Education Establishment: University of Communication and Transport

# Results:

# Thesis research allows us to identify the state of stress and deformation both of the plate and of the foundation simultaneously, directly satisfy 3 boundary conditions on the free edge of plate.

# Establish 2 nomograms to define thickness plate quickly. Have better not use a rectangular sheet size difference of the two sides passing 1.3 And  can be used to increase the moment coefficient: K =1.3( 2.2.

# Calculate and layout steel to have reinforced edges and corners strengthened concrete slabs are made more accurate through the bending moment diagram when the load placed on the corner and edge plate.

# Establish the relationship between the bending tensile stresses in the plate section is reviewed and elastic modulus of the ground / foundation.